ЗАДАНИЕ

на расчетно-графическую работу №3

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Разработка паспорта безопасности критически важного для национальной безопасности объекта (раздел «Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций).

Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций на химически опасном объекте _______________________________________

наименование опасного объекта

Выполнить:

- Рассчитать продолжительность действия химического источника заражения  и массу эквивалентного вещества в первичном и вторичном облаке.

- Определить расчетную глубину зоны химического заражения на время, прошедшее после аварии (1час, 2 часа, 4 часа и на время действия химического источника заражения).

- Вычислить ожидаемое время распространения химической зоны заражения от источника чрезвычайной ситуации до объекта экономики.

- Определить площадь зоны химического заражения:

  - для прогнозируемой аварии на время, прошедшее после аварии (1ч, 2ч, 4ч, Тисп);

  - для фактической аварии на время, прошедшее после аварии 4часа.

- Оценить возможное количество пострадавших среди населения и структуру их поражения.

- Дать характеристику аварийно химически опасного вещества и предложить способы и средства защиты населения.

- Изобразить «Ситуационный план аварии» на карте или схеме в постадийном развитии аварии и отображением основных показателей возможных последствий чрезвычайной ситуации.

Исходные данные для расчетно-графической работы представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.2

Исходные данные для  расчетно-графической работы №3 (версия №2)

| Вар. | Химически опасный объект |  | Метеоусловия | Высота обваловки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Кол-во т | Устойч. атмосф. | Ск.ветрам/с | Напр.вет, град | Темп. возд., оС |  |
| 1 | ООО «Олимп» | метил бромистый | 130 | инверсия | 1,5 | 15 | 35 | 1,25 |
| 2 | ООО «Фирма АКВА» | водород мышьяковистый | 28 | инверсия | 1,8 | 20 | 27 | 0,5 |
| 3 | ТОО «Топаз» | сернистый ангидрид | 75 | инверсия | 1,3 | 80 | 30 | 0,5 |
| 4 | ООО «Нитрохим» | формальдегид | 32 | инверсия | 1,1 | 0 | 25 | 0,4 |
| 5 | ООО «Неофарм» | метиламин | 60 | инверсия | 1,2 | 180 | 30 | 0,6 |
| 6 | НПО «Метэк» | хлор | 25 | изотермия | 9,7 | 150 | 10 | 1,2 |
| 7 | ООО «Спектр» | фтор | 40 | инверсия | 3,5 | 90 | 18 | 1,12 |
| 8 | ООО «Ориентекс» | сероводород | 90 | инверсия | 1,5 | 270 | 14 | 0,6 |
| 9 | ООО «Союз» | сернистый ангидрид | 36 | изотермия | 4,8 | 300 | - 5 | 2,7 |
| 10 | АОЗТ «Гамма» | водород мышьяковистый | 28 | инверсия | 1,1 | 10 | 25 | 0,6 |
| 11 | ТОО «Каскад» | водород бромистый | 15 | изотермия | 10,5 | 20 | 17 | 1,3 |
| 12 | ООО «Кронид» | фостан | 200 | изотермия | 3,7 | 28 | 6 | 5,6 |
| 13 | ООО «Золотое руно» | аммиак | 28 | инверсия | 1,1 | 170 | 19 | 1,11 |
| 14 | ТОО «Радон» | фтор | 10 | изотермия | 9,6 | 92 | 8 | 1,2 |
| 15 | ТОО «Парма» | метил хлористый | 60 | конвекция | 2,4 | 290 | 25 | 1,38 |
| 16 | АОЗТ «Экология» | формальдегид | 20 | изотермия | 5,4 | 330 | 19 | 2,05 |
| 17 | ТОО «Магди» | хлор | 60 | инверсия | 2,8 | 270 | 15 | 1,27 |
| 18 | ООО «Велес» | диметиламин | 40 | изотермия | 10,2 | 200 | 15 | 2,53 |
| 19 | АОЗТ «Бригантина» | хлорциан | 240 | изотермия | 10,3 | 230 | 16 | 4,59 |
| 20 | ТОО Северная компания» | соляная кислота | 120 | инверсия | 1,8 | 95 | 25 | 0,71 |
| 21 | ТОО «Ролла» | сероводород | 60 | инверсия | 1,2 | 350 | 10 | 1,315 |
| 22 | ООО «Эксперимент» | хлор | 50 | изотермия | 3,1 | 175 | 18 | 1,564 |
| 23 | АОЗТ «Ариэль» | триметиламин | 30 | конвекция | 3,2 | 340 | 14 | 1,38 |
| 24 | ЗАО «Эридан» | хлорциан | 10 | инверсия | 1,6 | 350 | 16 | 0,85 |
| 25 | ЗАО «Диана» | хлор | 60 | изотермия | 2,4 | 0 | 17 | 1,35 |
| 26 | ПОО «Эврика» | фостан | 200 | изотермия | 5,6 | 10 | 15 | 1,2 |
| 27 | АОЗТ «Экотек» | фтор | 100 | изотермия | 8,3 | 170 | 24 | 1,8 |
| 28 | АОЗТ «Кристалл» | метил бромистый | 220 | конвекция | 1,4 | 350 | -25 | 0,8 |
| 29 | ЗАО «Паллада» | хлорциан | 100 | инверсия | 3,3 | 300 | 17 | 1,2 |
| 30 | ОАО «Горизонт» | метиламин | 120 | изотермия | 2,2 | 45 | -5 | 2,0 |

Окончание табл.3.2

| Вариант | Глубина зоны заражения в городе (Гг), км | Расстояние от ХОО до объекта экономики, км | Плотность населения, чел/км2 | Доля населения, обеспеченного средствами защиты, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в городе (() | в загородной зоне ((() | СИЗОД | коллективными средствами защиты |
|  |  |  |  |  | в городе (n1) | в загородной зоне (n1() | в городе (n2) | в загородной зоне (n2() |
| 1 | 11,5 | 20 | 1400 | 450 | 80 | 55 | 60 | 15 |
| 2 | 10,0 | 17 | 2700 | 200 | 75 | 15 | 50 | 10 |
| 3 | 10,0 | 25 | 2800 | 145 | 65 | 20 | 70 | 25 |
| 4 | 6 | 25 | 3010 | 560 | 90 | 45 | 45 | 30 |
| 5 | 12,0 | 30 | 1500 | 190 | 45 | 30 | 55 | 41 |
| 6 | 1,0 | 2,5 | 2100 | 870 | 90 | 70 | 69 | 38 |
| 7 | 20,0 | 31 | 3200 | 110 | 51 | 23 | 36 | 24 |
| 8 | 3,0 | 5,5 | 1800 | 75 | 30 | 10 | 65 | 4 |
| 9 | 0,5 | 1,5 | 2255 | 35 | 69 | 18 | 41 | 9 |
| 10 | 10,0 | 20 | 1870 | 79 | 42 | 23 | 38 | 18 |
| 11 | 2,0 | 4,5 | 4600 | 215 | 78 | 11 | 48 | 5 |
| 12 | 1,0 | 5 | 3800 | 238 | 49 | 9 | 35 | 2 |
| 13 | 1,0 | 2,5 | 2950 | 148 | 34 | 41 | 28 | 8 |
| 14 | 1,0 | 3,2 | 1670 | 338 | 47 | 50 | 51 | 26 |
| 15 | 0,3 | 1 | 2115 | 210 | 65 | 12 | 43 | 12 |
| 16 | 1,0 | 2 | 1730 | 39 | 28 | 43 | 72 | 28 |
| 17 | 5,0 | 15 | 4850 | 285 | 41 | 8 | 32 | 6 |
| 18 | 1,0 | 2 | 2875 | 428 | 71 | 20 | 42 | 21 |
| 19 | 2 | 5 | 1950 | 510 | 43 | 5 | 37 | 1 |
| 20 | 3,0 | 10 | 2100 | 180 | 38 | 16 | 66 | 18 |
| 21 | 2,5 | 5 | 3852 | 568 | 79 | 2 | 49 | 35 |
| 22 | 2,0 | 5 | 1990 | 382 | 82 | 21 | 39 | 11 |
| 23 | 0,3 | 0,7 | 2800 | 189 | 47 | 8 | 38 | 3 |
| 24 | 3,0 | 7 | 2910 | 401 | 69 | 12 | 51 | 19 |
| 25 | 1,0 | 6 | 1750 | 928 | 38 | 41 | 31 | 15 |
| 26 | 3,0 | 8 | 2100 | 389 | 75 | 20 | 65 | 20 |
| 27 | 5,0 | 12 | 4010 | 1050 | 69 | 17 | 41 | 6 |
| 28 | 15,0 | 4,5 | 1879 | 401 | 82 | 9 | 39 | 13 |
| 29 | 9,0 | 15 | 2103 | 82 | 61 | 42 | 77 | 39 |
| 30 | 3,0 | 7 | 1200 | 180 | 70 | 40 | 60 | 30 |

Расстояние от ХОО до объекта экономики (L)

| Вариант | L,км | Вариант | L,км | Вариант | L,км | Вариант | L,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 9 | 10 | 17 | 4,0 | 25 | 6,0 |
| 2 | 10 | 10 | 8,0 | 18 | 1,0 | 26 | 7,0 |
| 3 | 6,0 | 11 | 18 | 19 | 45 | 27 | 2,0 |
| 4 | 4,0 | 12 | 1,0 | 20 | 7,0 | 28 | 30 |
| 5 | 8,0 | 13 | 5,0 | 21 | 50 | 29 | 12 |
| 6 | 20 | 14 | 7,0 | 22 | 9,0 |  |
| 7 | 2 | 15 | 10 | 23 | 60 |  |
| 8 | 23 | 16 | 5,0 | 24 | 100 |  |